ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 380

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
енергетичного маркування побутових 
барабанних сушильних машин

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів побутовими барабанними сушильними машинами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого Регламенту Комісії (ЄС)  № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на побутові барабанні сушильні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи ті, що призначені для професійного використання, які введені в обіг на території України з дати набрання чинності цим Технічним регламентом, а саме:

барабанні сушильні машини, що живляться від мережі електричного струму;

газові барабанні сушильні машини;

вбудовані барабанні сушильні машини.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

побутові комбіновані прально-сушильні машини;

побутові віджимні центрифуги.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) автоматична барабанна сушильна машина — барабанна сушильна машина, яка вимикає процес сушіння, коли виявляє певний рівень вмісту вологи в речах, наприклад, на підставі показників їх електропровідності чи температури;

2) барабанна сушильна машина конденсаційного типу — машина, яка включає в себе пристрій, що використовує конденсацію або будь-який інший спосіб для видалення вологи з повітря, що використовується для сушіння;

3) вбудована побутова барабанна сушильна машина — побутова барабанна сушильна машина, яка призначена для вбудовування у шафу, в нішу в стіні або у схоже місце, що потребує використання меблевої фурнітури;

4) вентильована барабанна сушильна машина — машина, яка всмоктує повітря, пропускає його через текстильні вироби та випускає відпрацьоване вологе повітря у приміщення або назовні приміщення;

5) дилер — особа (імпортер або розповсюджувач), яка продає, здає у прокат, пропонує у лізинг або демонструє продукт для кінцевого споживача;

6) еквівалентна побутова барабанна сушильна машина — модель побутової барабанної сушильної машини, розміщеної на ринку, з такою самою номінальною завантаженістю, технічними та експлуатаційними характеристиками, рівнем споживання енергії, ефективністю конденсації, часом виконання стандартної програми для бавовни, а також акустичним поширенням шуму у повітрі під час сушіння, як в іншої моделі побутової барабанної сушильної машини, розміщеної постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

7) ефективність конденсації — означає відношення між масою вологи, яка конденсується за допомогою конденсатора сушильної машини, та масою вологи, що була видалена з речей в кінці циклу;

8) кінцевий споживач — особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

9) неавтоматична барабанна сушильна машина — барабанна сушильна машина, яка вимикає процес сушіння після закінчення визначеного періоду, зазвичай контрольованого таймером, яка також може бути відключена вручну;

10) номінальна завантаженість — визначена постачальником допустима маса у градації 0,5 кілограма сухих тканин певного виду, що може бути оброблена в барабанній сушильній машині за обраною програмою у разі завантаження відповідно до інструкції постачальника;

11) побутова барабанна сушильна машина — призначена для використання переважно для непрофесійних цілей машина, в якій тканини сушаться шляхом обертання барабану, через який пропускається нагріте повітря;

12) побутова віджимна центрифуга — призначений для використання переважно для непрофесійних цілей пристрій, в якому вода видаляється із тканини під впливом відцентрової сили у барабані, що обертається, і відводиться через автоматичний насос;

13) побутова комбінована прально-сушильна машина — побутова пральна машина, яка виконує функцію віджимання та сушіння тканин, як правило, шляхом нагрівання та обертання;

14) програма — операції, визначені постачальником для сушіння певних видів тканин;

15) пункт продажу — місце, де побутові барабанні сушильні машини виставляються або пропонуються для продажу, в прокат або лізинг;

16) режим “вимкнено” — стан побутової барабанної сушильної машини, що може тривати протягом невизначеного часу, коли вона вимкнена шляхом використання засобів управління або перемикачів, залишаючись підключеною до джерела живлення. Якщо засоби управління або перемикачі відсутні, режим “вимкнено” означає стан побутової барабанної сушильної машини, який досягається після того, як побутова барабанна сушильна машина самостійно повертається до стабільного стану енергоспоживання;

17) режим “очікування” — стан побутової барабанної сушильної машини, який характеризується найнижчим рівнем споживання енергії та може тривати протягом невизначеного часу після завершення програми та розвантаження побутової барабанної сушильної машини без будь-якого подальшого втручання кінцевого споживача, крім розвантаження побутової барабанної сушильної машини;

18) стандартна програма сушіння бавовни — цикл, який дає можливість сушити тканини з бавовни з початковим вмістом вологи 60 відсотків до досягнення нею залишкового вмісту вологи, що дорівнює 0 відсотків;

19) цикл — повний процес сушіння відповідно до обраної програми;

20) час виконання програми — час, що витрачається з моменту початку програми до її завершення, за винятком будь-якої затримки, спричиненої кінцевим споживачем;

21) часткове завантаження — частина номінальної завантаженості побутової барабанної сушильної машини для визначеної програми сушіння.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2822).

Обов’язки постачальників та дилерів

5. Постачальник забезпечує надання разом з побутовою барабанною сушильною машиною друкованої енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені в додатку 1, а вимоги до мікрофіші — в додатку 2.

Енергетична етикетка та мікрофіша також надаються дилерам окремо для кожної моделі побутової барабанної сушильної машини.

6. Постачальник забезпечує розроблення технічної документації, яка повинна бути достатньою для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту, та подаватися на запит органів державного ринкового нагляду.

Технічна документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 3.

7. У пунктах продажу кожна побутова барабанна сушильна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється (відображається) дилером на лицьовому боці або зверху побутової барабанної сушильної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати видимість енергетичної етикетки.

8.  У разі коли побутова барабанна сушильна машина пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли кінцевий споживач не має змоги побачити побутову зазначену машину, дилер гарантовано забезпечує кінцевого споживача інформацією відповідно до додатка 4 до того, як споживач візьме зазначену машину в прокат або лізинг. У разі коли побутова барабанна сушильна машина реалізується з використанням Інтернету з наданням електронної енергетичної етикетки та мікрофіші, застосовуються вимоги додатка 5.

9. Постачальники та дилери забезпечують рекламу побутових барабанних сушильних машин, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну.

10. Постачальники та дилери повинні включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри побутової барабанної сушильної машини, інформацію про клас її енергоефективності.

Методи вимірювання

11. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

Державний ринковий нагляд

12. Державний ринковий нагляд за відповідністю побутових барабанних сушильних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у додатках 1 і 2, а також проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутових барабанних сушильних машин відповідно до додатка 6.

Технічними енергетичними характеристиками побутової барабанної сушильної машини є:

клас енергоефективності;

обсяг енергоспоживання протягом циклу;

клас ефективності конденсації;

номінальна завантаженість;

споживча потужність у режимах “вимкнено” та  “очікування”;

час режиму “очікування”;

час, протягом якого виконується програма;

рівень звукової потужності.

Визначення класу енергоефективності, класу 
ефективності конденсації та інших технічних 
характеристик побутових барабанних сушильних машин

13. Клас енергоефективності та клас ефективності конденсації визначаються згідно з додатком 7.

14. Індекс енергоефективності та середньозважена ефективність конденсації визначаються згідно з додатком 8.

15. Таблиця відповідності положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин, положенням цього Технічного регламенту наведена в додатку 9.

### _____________________

Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

- Енергетична етикетка для вентильованої барабанної сушильної машини оформляється за таким зразком:

- На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника побутової барабанної сушильної машини;

код моделі побутової барабанної сушильної машини, який складається з літер та цифр і відрізняє конкретну модель побутової барабанної сушильної машини від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини, визначений відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, визначений відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, кВт•г на рік;

тип побутової барабанної сушильної машини;

час виконання циклу, що відповідає стандартній програмі сушіння бавовни при повному завантаженні, хвилин (округлюються до найближчої хвилини);

номінальну завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни при повному завантаженні, кілограмів;

рівень звукової потужності (середньозважене значення) під час фази сушіння для стандартної програми для бавовни при повному завантаженні, дБ (округлюється до найближчого цілого числа).

- Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки використовуються блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон — білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки 
“00-70-X-00” свідчить про те, що такий елемент складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 — пурпурового, 100 — жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 110 х 220 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

- границі:

лінії — завтовшки 5 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

кути круглі — 3,5 міліметра;

- кольорова панель — кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

- енергетичний логотип:

колір — X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

завширшки — 92 міліметри;

заввишки — 17 міліметрів;

- границя:

лінія — завтовшки 1 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

завдовжки — 92,5 міліметра;

- шкала A—G:

стрілка:

- заввишки — 7 міліметрів;

- пробіл — 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас — X-00-X-00;

- другий клас — 70-00-X-00;

- третій клас — 30-00-X-00;

- четвертий клас — 00-00-X-00;

- п’ятий клас — 00-30-X-00;

- шостий клас — 00-70-X-00;

- останній клас — 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 12 pt;

- великі літери, білого кольору, вирівняні в один ряд;

- клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки — 26 міліметрів;

- заввишки — 14 міліметрів;

- колір чорний — 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold — 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

- енергоспоживання:

текст — Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний — 100 відсотків.

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 30 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular — 14 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- тип побутової барабанної сушильної машини:

- піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

- час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- найменування або торговельна марка постачальника;

- модель барабанної сушильної машини;

- місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 
92 × 15 міліметрів;

- номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування барабанних сушильних машин:

Calibri bold — 9 pt,

колір чорний — 100 відсотків.

- Енергетична етикетка для барабанної сушильної машини конденсаційного типу оформляється за таким зразком:

- На енергетичній етикетці зазначається інформація, визначена пунктом 2 цього додатка, а також інформація про клас ефективності конденсації відповідно до додатка 7.

- Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

- границі:

лінії — завтовшки 5 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

кути круглі — 3,5 міліметра;

- кольорова панель — кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

- енергетичний логотип:

колір — X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

завширшки — 92 міліметри;

заввишки — 17 міліметрів;

- границя:

лінія — завтовшки 1 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

завдовжки — 92,5 міліметра;

- шкала А—G:

стрілка:

- заввишки — 7 міліметрів;

- пробіл – 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас — X-00-X-00;

- другий клас — 70-00-X-00;

- третій клас — 30-00-X-00;

- четвертий клас — 00-00-X-00;

- п’ятий клас — 00-30-X-00;

- шостий клас — 00-70-X-00;

- останній клас — 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 12 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

- клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки — 26 міліметрів;

- заввишки — 14 міліметрів;

- колір чорний — 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold — 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

- енергоспоживання:

текст — Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний — 100 відсотків;

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 30 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular — 14 pt;

- колір чорний – 100 відсотків;

- тип побутової барабанної сушильної машини:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

- час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- найменування або торговельна марка постачальника;

- модель барабанної сушильної машини;

- місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 
92 × 15 міліметрів;

- клас ефективності конденсації:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri regular — 16 pt;

- горизонтальна шкала — 75 відсотків;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri bold — 22 pt;

- горизонтальна шкала — 75 відсотків;

- колір чорний — 100 відсотків.

номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин:

Calibri bold 9 pt,

колір чорний — 100 відсотків.

- Енергетична етикетка для газової барабанної сушильної машини оформляється за таким зразком:

- На енергетичній етикетці зазначається інформація, визначена пунктом 2 цього додатка.

- Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

- границі:

лінії — завтовшки 5 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

кути круглі — 3,5 міліметра;

- кольорова панель — кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;

- енергетичний логотип:

колір — X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина — 92 міліметра;

висота — 17 міліметрів;

- границя:

лінія — завтовшки 1 pt;

колір блакитний — 100 відсотків;

довжина — 92,5 міліметра;

- шкала А—G:

стрілка:

- висота — 7 міліметрів;

- пробіл — 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас — X-00-X-00;

- другий клас — 70-00-X-00;

- третій клас — 30-00-X-00;

- четвертий клас — 00-00-X-00;

- п’ятий клас — 00-30-X-00;

- шостий клас — 00-70-X-00;

- останній клас — 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 12 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

- клас енергоефективності:

стрілка:

- завширшки — 26 міліметрів;

- заввишки — 14 міліметрів;

- колір чорний — 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold — 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold — 18 pt;

- великі літери білого кольору, вирівняні в один ряд;

- енергоспоживання:

текст — Calibri regular 11 pt, великі літери;

колір чорний — 100 відсотків;

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 30 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

другий рядок:

- Calibri regular — 14 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- тип побутової барабанної сушильної машини:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

- час виконання циклу:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- рівень звукової потужності:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія — завтовшки 2 pt;

- колір блакитний — 100 відсотків;

- кути круглі — 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold — 24 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- Calibri regular — 16 pt;

- колір чорний — 100 відсотків;

- найменування або торговельна марка постачальника;

- модель барабанної сушильної машини;

- місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі барабанної сушильної машини розміром 
92 × 15 міліметрів;

- номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин:

Calibri bold 9 pt,

колір чорний — 100 відсотків.

_____________________

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається така інформація, що може бути включеною до інструкції постачальника або супровідної документації, які надаються разом з побутовою барабанною сушильною машиною:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель побутової барабанної сушильної машини, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель побутової барабанної сушильної машини від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

3) номінальна завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, кілограмів;

4) зазначення типу побутової барабанної сушильної машини — вентильована, конденсаційного типу чи газова барабанна сушильна машина;

5) клас енергоефективності;

6) для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму:

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс) (у форматі — “Енергоспоживання “Х’’ кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)’’), округлений до одного знака після коми;

для газових барабанних сушильних машин:

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas) (у форматі —  “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлений до одного знака після коми;

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання енергії за цикл залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлений до одного знака після коми;

7) відомості про те, чи  барабанна сушильна машина є автоматичною або неавтоматичною;

8) про обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного  та часткового завантаження;

9) про споживчу потужність у режимі “вимкнено” (Po) та режимі “очікування” (Pl) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

10) тривалість режиму “очікування” у разі, коли побутова барабанна сушильна машина оснащена системою керування енергоспоживанням;

11) пояснення того, що стандартна програма сушіння бавовни є стандартною програмою сушіння звичайної мокрої білизни з бавовни у разі повного та часткового завантаження і найбільш ефективною щодо енергоспоживання для сушіння бавовни;

12) середньозважений час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження” (Tt), час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження” (Tdry) та час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження” (Tdry1/2) у  хвилинах,  округлений до найближчої хвилини;

13) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, — клас ефективності конденсації  (у форматі — “Ефективність конденсації “Х” за шкалою від G (найменш ефективний) до А (найбільш ефективний)”). Зазначене може бути відображено в інший спосіб за умови, що буде зрозуміло, що значення енергоефективності “Х” відображається від G (найменш ефективний клас) до А (найбільш ефективний клас);

14) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, — середня ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження (Cdry і Cdry1/2) та середньозважена ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження (Ct), виражена у відсотках та округлена до найближчого цілого відсотка; відсотків;

15) рівень звукової потужності (Lwa) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчого цілого числа, децибелів;

16) відомості щодо можливості (необхідності) вбудовування побутової барабанної сушильної машини (у разі потреби).

2. В одній мікрофіші може міститися інформація про кілька моделей побутових барабанних сушильних машин одного постачальника.

3. Інформація, що міститься в мікрофіші, може бути додатково доповнена копією енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не відображена на енергетичній етикетці, повинна бути надана кінцевому споживачеві.

_____________________

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
до технічної документації

1. Технічна документація містить:

1) інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) загальний опис моделі побутової барабанної сушильної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема на такі, що відповідають відповідним гармонізованим європейським стандартам, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (у разі потреби);

4) ідентифікацію та підпис особи, уповноваженої зобов’язувати постачальника;

5) відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму — обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження;

для газових барабанних сушильних машин:

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”);

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”);

6) інформацію про:

споживчу потужність у режимах “вимкнено” та “очікування”;

час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Tdry) та час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Tdry1/2), хвилин;

тривалість режиму “очікування” у разі, коли побутова барабанна сушильна машина оснащена системою управління енергоспоживанням;

7) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, — інформацію про середню ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Cdry) та середню ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Cdry1/2);

8) відомості про рівень звукової потужності;

9) результати розрахунків, проведених відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі побутової барабанної сушильної машини, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових барабанних сушильних машин, технічна документація повинна включати дані щодо таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, визначення експлуатаційних якостей та характеристик побутової барабанної сушильної машини. У технічній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових барабанних сушильних машин, інформацію про які отримано таким шляхом.

_____________________

Додаток 4
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ, 
яка подається у разі, коли кінцеві споживачі 
не можуть побачити побутову барабанну сушильну машину

1. У разі коли кінцеві споживачі не мають можливості побачити побутову барабанну сушильну машину, їм надається інформація про:

1) номінальну завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, кілограмів;

2) тип побутової барабанної сушильної машини (вентильована, конденсаційного типу чи газова барабанна сушильна машина);

3) клас енергоефективності;

4) для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму, — середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання енергії (фактичний обсяг енергоспоживання одного циклу залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”) округлюється до найближчого цілого числа;

5) для газових барабанних сушильних машин:

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання енергії протягом одного циклу залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”) округлюється до одного знака після коми;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі — “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання протягом одного циклу залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлюються до одного знака після коми;

6) відомості про те, чи  барабанна сушильна машина є автоматичною (неавтоматичною);

7) обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження округлюється до двох знаків після коми та розраховується відповідно до додатка 8;

8) споживчу потужність у режимах “вимкнено” (Po) та “очікування” (Pl) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

9) час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Tdry) та час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Tdry1/2), хвилин округлюється до найближчої хвилини та розраховується відповідно до додатка 8;

10) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, — інформацію про клас ефективності конденсації;

11) рівень звукової потужності (Lwa) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного навантаження, децибелів, округлюється до найближчого цілого числа;

12) відомості щодо можливості (необхідності) вбудовування побутової барабанної сушильної машини (у разі потреби).

2. У разі надання іншої інформації, що міститься у мікрофіші, така інформація надається за формою та у порядку, що зазначені в додатку 2.

3. Шрифт, яким наноситься інформація, повинен давати змогу кінцевому споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

_____________________

Додаток 5
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ, 
яка надається кінцевим споживачам, якщо побутова 
барабанна сушильна машина реалізується для продажу, 
у прокат або лізинг через Інтернет

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст — текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей — візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора “миша” або шляхом  збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення — будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран — екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 8 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом  збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинна мати одне з таких оформлень:

.

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з  пунктом 8 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис “мікрофіша”. У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

_____________________

Додаток 6
до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
щодо проведення перевірки відповідності фактичних 
технічних характеристик побутової барабанної сушильної 
машини вимогам Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових барабанних сушильних машин

1. Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик побутової барабанної сушильної машини вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин проводиться шляхом тестування однієї побутової барабанної сушильної машини.

Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до зазначеного Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох побутових барабанних сушильних машин.

2. Середнє арифметичне значення показників, отриманих за результатами проведення перевірки, повинне відповідати номінальному значенню показника, визначеному постачальником.

В іншому разі побутова барабанна сушильна машина та інші еквівалентні побутові барабанні сушильні машини вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування барабанних сушильних машин.

| Параметри, за якими проводиться перевірка | Допустима різниця значень показників |
| --- | --- |
| 1. Середньозважений річний обсяг енергоспоживання (АЕc) | не більше номінального значення* на 6 відсотків |
| 2. Середньозважений обсяг енергоспоживання (Еt) | не більше номінального значення на 6 відсотків |
| 3. Середньозважена ефективність конденсації (Ct) | не менше номінального значення на 6 відсотків |
| 4. Середньозважений час виконання програми (Tt) | не більше номінального значення на 6 відсотків |
| 5. Споживча потужність у режимі “вимкнено” та режимі “очікування” (Po та Pl) | не більше номінального значення на 6 відсотків у разі, коли споживча потужність у режимах “вимкнено” та “очікування” перевищує 1 Вт не більше номінального значення на 0,1 Вт у разі, коли споживча потужність у режимах “вимкнено” та “очікування” менше або дорівнює 1 Вт |
| 6. Час режиму “очікування” (Tl) | не більше номінального значення на 6 відсотків |
| 7. Рівень звукової потужності (Lwa) | виміряне значення не повинне бути більшим за номінальне значення |
| __________ * Номінальне значення — значення, визначене постачальником. Похибка у 6 відсотків є поточною прийнятною похибкою випробувальної лабораторії, отриманою під час вимірювання заявлених параметрів за новим методом вимірювання, що використовується для нових вимог маркування, в тому числі робочих циклів, у разі повного і часткового завантаження. |

_____________________

Додаток 7
до Технічного регламенту

КЛАС 
енергоефективності та клас ефективності конденсації

1. Клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини визначається за індексом енергоефективності, який розраховується згідно з рекомендаціями, наведеними в додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

Клас енергоефективності

| Клас енергоефективності | Індекс енергоефективності |
| --- | --- |
| А+++ (найбільш енергоефективний) | ЕЕI < 24 |
| А++ | 24 ЕЕI < 32 |
| А+ | 32 ЕЕI < 42 |
| А | 42 ЕЕI < 65 |
| В | 65 ЕЕI < 76 |
| С | 76 ЕЕI < 85 |
| D (найменш енергоефективний) | 85 ЕЕI |

2. Клас ефективності конденсації побутової барабанної сушильної машини конденсаційного типу визначається за значенням середньозваженої ефективності конденсації, яка розраховується згідно з рекомендаціями, наведеними в додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

Клас ефективності конденсації

| Клас ефективності конденсації | Середньозважена ефективність конденсації, відсотків |
| --- | --- |
| А (найбільш ефективний) | Ct > 90 |
| В | 80 < Ct 90 |
| С | 70 < Ct 80 |
| D | 60 < Ct 70 |
| Е | 50 < Ct 60 |
| F | 40 < Ct 50 |
| G (найменш ефективний) | Ct 40 |

_____________________

Додаток 8
до Технічного регламенту

ПОРЯДОК 
визначення індексу енергоефективності та 
середньозваженої ефективності конденсації

Визначення індексу енергоефективності

1. Індекс енергоефективності визначається шляхом співвідношення середньозваженого річного обсягу енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження і стандартного річного обсягу енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною.

2. Індекс енергоефективності визначається за такою формулою та округлюється до одного знака після коми:

де AEC — середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, кВт·г на рік;

SAEC — стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, кВт·г на рік.

3. Стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається за такими формулами та округлюється до двох знаків після коми:

1) для всіх побутових барабанних сушильних машин, крім вентиляційних:

2) для вентиляційних барабанних сушильних машин:

де с — номінальна завантаженість барабанної сушильної машини для стандартної програми сушіння бавовни;

Tt — середньозважений час виконання стандартної програми сушіння бавовни.

4. Середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, що вимірюється у кВт·г на рік та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

де Et — середньозважене споживання електроенергії, округлене до другого знака після коми,  кВт·г;

Pо — значення споживчої потужності в режимі “вимкнено” для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, Вт;

Pl — значення споживчої потужності в режимі “очікування” для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, Вт;

Tt — середньозважений час виконання програми, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

160 — загальна кількість циклів сушіння на рік.

У разі коли побутова барабанна сушильна машина обладнана системою управління енергоспоживанням та автоматично повертається до режиму “вимкнено” після закінчення програми сушіння, середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається з урахуванням тривалості режиму очікування за такою формулою:

де Тl — час у режимі очікування для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

5. Середньозважений час виконання стандартної програми сушіння бавовни, округлений до найближчої хвилини, визначається за такою формулою:

,

де Tdry — час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

Tdry1/2 — час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

6. Середньозважений обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається за такою формулою:

,

де Edry — обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до другого знака після коми, кВт·г;

Еdry1/2 — обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлений до другого знака після коми, кВт·г.

7. Для газових барабаних сушильних машин обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження, що вимірюється у кВт·г на рік та округлюється до другого знака після коми, визначається за такими формулами:

де Egdry — споживання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт·г;

Egdry1/2 — споживання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт·г;

Egdry,а — допоміжне споживання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми,  кВт·г;

Egdry1/2,а — допоміжне споживання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлене до другого знака після коми,  кВт·г;

fg  — 2,5.

Обчислення, необхідні для зазначення інформації у 
додатках 2—4 до Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових барабанних сушильних машин

8. Для побутових газових барабанних сушильних машин енергоспоживання під час спалювання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження, що вимірюється в кВт для газу та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

9. Для побутових газових барабанних сушильних машин обсяг енергоспоживання під час використання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження, що вимірюється в кВт та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

.

Визначення індексу середньозваженої 
ефективності конденсації

10. Індекс ефективності конденсації програми визначається шляхом співвідношення маси сконденсованої вологи барабанною сушильною машиною, що накопичено у контейнері конденсаційної барабанної сушильної машини, і маси вологи, видаленої з тканини в кінці програми (різниця між масою перед сушінням і масою після сушіння). Для розрахунку середньозваженої ефективності конденсації береться до уваги середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження.

11. Індекс середньозваженої ефективності конденсації визначається у відсотках, округлюється до найближчого цілого відсотка та обчислюється  за такою формулою:

,

де  Cdry — середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

Cdry1/2 — середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження.

12. Середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження визначається за результатами проведених випробувань на ефективність конденсації за такою формулою:

,

де n — кількість проведених випробувань, що містить щонайменше чотири вагомі випробування для обраної програми;

j — номер випробування;

Wwj — маса води, зібраної в конденсаційному резервуарі під час визначеного випробування;

Wi — маса вологого випробного завантаження барабанної сушильної машини перед сушінням;

Wf  — маса випробного завантаження барабанної сушильної машини після сушіння.

_____________________

Додаток 9
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. про енергетичне маркування побутових барабанних сушильних машин (із змінами, внесеними Делегованим регламентом Комісії (ЄС) № 518/2014  від 5 березня 2014 р.), положенням Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

| Положення Делегованого регламенту Комісії ЄС | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1 | пункти 1 і 2 |
| Пункт 2 Статті 1 | пункт 3 |
| Стаття 2 | абзац перший пункту 4 |
| Пункт 1 абзацу першого статті 2 | абзац десятий пункту 4 |
| Пункт 2 абзацу першого статті 2 | абзац третій пункту 4 |
| Пункт 3 абзацу першого статті 2 | абзац одинадцятий пункту 4 |
| Пункт 4 абзацу першого статті 2 | абзац дванадцятий пункту 4 |
| Пункт 5 абзацу першого статті 2 | абзац четвертий пункту 4 |
| Пункт 6 абзацу першого статті 2 | абзац сьомий пункту 4 |
| Пункт 7 абзацу першого статті 2 | абзац другий пункту 4 |
| Пункт 8 абзацу першого статті 2 | абзац восьмий пункту 4 |
| Пункт 9 абзацу першого статті 2 | абзац тринадцятий пункту 4 |
| Пункт 10 абзацу першого статті 2 | абзац дев’ятнадцятий пункту 4 |
| Пункт 11 абзацу першого статті 2 | абзац двадцятий пункту 4 |
| Пункт 12 абзацу першого статті 2 | абзац дев’ятий пункту 4 |
| Пункт 13 абзацу першого статті 2 | абзац двадцять перший пункту 4 |
| Пункт 14 абзацу першого статті 2 | абзац шостий пункту 4 |
| Пункт 15 абзацу першого статті 2 | абзац п’ятнадцятий пункту 4 |
| Пункт 16 абзацу першого статті 2 | абзац шістнадцятий пункту 4 |
| Пункт 17 абзацу першого статті 2 | абзац п’ятий пункту 4 |
| Пункт 18 абзацу першого статті 2 | абзац сімнадцятий пункту 4 |
| Пункт 19 абзацу першого статті 2 | абзац чотирнадцятий пункту 4 |
| Пункт 20 абзацу першого статті 2 | абзац вісімнадцятий пункту 4 |
| Підпункт “а” статті 3 | пункт 5 |
| Підпункт “b” статті 3 | пункт 5 |
| Підпункт “c” статті 3 | пункт 6 |
| Підпункт “d” статті 3 | пункт 9 |
| Підпункт “e” статті 3 | пункт 10 |
| Підпункт “f” статті 3 | пункт 5 |
| Підпункт “g” статті 3 | пункт 5 |
| Підпункт “а” статті 4 | пункт 7 |
| Підпункт “b” статті 4 | пункт 8 |
| Підпункт “c” статті 4 | пункт 9 |
| Підпункт “d” статті 4 | пункт 10 |
| Стаття 5 | пункт 11 |
| Стаття 6 | пункт 12 |
| Стаття 7 |  |
| Стаття 8 |  |
| Стаття 9 |  |
| Стаття 10 |  |
|  | пункт 13 |
|  | пункт 14 |
|  | пункт 15 |
| Додаток I | додаток 1 |
| Додаток II | додаток 2 |
| Додаток III | додаток 3 |
| Додаток IV | додаток 4 |
| Додаток V | додаток 6 |
| Додаток VI | додаток 7 |
| Додаток VII Додаток VIII | додаток 8 додаток 5 |
|  | додаток 9 |

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 380

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного 
ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

У позиції “Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”:

графу “Сфера відповідальності (вид продукції)” доповнити словами “побутові барабанні сушильні машини”;

графу “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” доповнити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 380 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин”.

### _______________________